## Slide 1
Hoonete soojakadu ja renoveerimisprioriteedid
Andmeinseneeria kursuse grupitöö · 2025
Anna-Liisa Altmets · Erkki Laaneoks · Mihkel Nugis · Toel Teemaa
Millistesse omavalitsustesse läheb kõige rohkem soojusenergiat raisku ning kus annab renoveerimine kõige suurema efekti?

## Slide 2
Probleem ja andmeallikad
Miks see oluline on?
• Eesti hoonefondist suur osa ehitatud nõukogude ajal — halb soojustus
• Soojus läheb läbi seinte ja katuste kaduma → kõrged energiarved + CO₂
• Riiklikud renoveerimiseesmärgid nõuavad andmepõhist prioritiseerimist
• Küsimus: kus oleks renoveerimine kõige suurema mõjuga?
Kolm andmeallikat
Ehitisregister
~300 000 hoonet ehitusaasta · pindala · asukoht
Open-Meteo API
Päevased keskmised temperatuurid 6 ilmajaamast üle Eesti
Elering / Nord Pool
Tunnihinnad börsil (€/MWh) Tegelik tarbimine (MWh)

## Slide 3
Metoodika: soojakao arvutus
Soojakadu (kWh) = U-väärtus × Pindala × (21°C − Õhutemperatuur) × 24h
U-väärtus (W/m²K)
Näitab soojapidavust. Vanem hoone = suurem U = rohkem kadu. Lookup-tabel ehitusaasta järgi.
Temperatuurivahe
Sisetemperatuur 21 °C miinus tegelik välisõhu temp. Külmem ilm = suurem kadu.
Agregeerib iga päev
Arvutus iga hoone × iga päev. Summa omavalitsuse tasemele. ~110 mln rida aastas.
Tulemus: neli mõõdikut iga omavalitsuse kohta — intensiivsus · ilmastikutundlikkus · renoveerimispotentsiaal · mudeli valideerimine

## Slide 4
Tehniline arhitektuur
Andmeallikad
Ehitisregister Open-Meteo Elering
→
Airflow
Iga-päevane DAG
→
PostgreSQL
Toortabelid (UPSERT)
→
dbt
Staging → Intermediate → Marts
→
Superset
Interaktiivne kaart ja graafikud
dbt kihid
Staging
Andmete puhastamine ja normaliseerimine
Intermediate
Soojakao arvutus (~110 mln rida/aastas)
Marts
Lõplikud analüütilised tabelid Superseti jaoks
Kvaliteet ja infrastruktuur
• dbt test — automaatsed andmekvaliteedi testid peale iga laadimist
• dbt snapshot — omavalitsuste ühinemiste jälgimine (SCD Type 2)
• Docker Compose — kogu keskkond käivitub ühe käsuga
• GitHub — versioonikontroll, meeskonna koostöö

## Slide 5
Tulemused: neli mõõdikut omavalitsuste kaupa
Soojakao intensiivsus
kWh/m²/aastas
Mida suurem, seda halvem soojapidavus. Piirkondlik pingerida — kus on kõige külmemad hooned?
Ilmastikutundlikkus
Pearsoni r
Kui tugevalt korreleerub soojakadu välistemperatuuriga? (–1 kuni +1)
Renoveerimispotentsiaal
€ / aastas
Potentsiaalne aastane kokkuhoid eurodes, kui viia intensiivsus 50 kWh/m²-ni.
Mudeli valideerimine
Pearsoni r + KAV
Mudeli soojakadu vs. tegelik Eleringi tarbimine — kui täpne mudel on?
Visualiseerimine — Apache Superset
• Interaktiivne kaart: soojakao intensiivsus Eesti omavalitsuste kaupa (choropleth)
• Tulpdiagramm: Top-20 omavalitsust renoveerimispotentsiaali järgi (€/aastas)
• Hajuvusdiagramm: ilmastikutundlikkus vs soojakao intensiivsus
• Ajagraafik: mudeli vs tegeliku tarbimise võrdlus

## Slide 6
Tööjaotus ja kokkuvõte
Toel Teemaa
Andmete laadimine
Airflow DAG-id, API integratsioonid (Open-Meteo, Elering, Nord Pool)
Erkki Laaneoks
Teisendused
dbt mudelid, soojakao arvutus, mart-kiht, pearson_r makro
Mihkel Nugis
Andmekvaliteet
dbt testid, vigade diagnoos, andmete valideerimise automatiseerimine
Anna-Liisa Altmets
Visualiseerimine
Superset näidikulaud, äriküsimuse sidumine tulemustega
Kokkuvõte
• Ühendame 300 000 hoone andmed ilmaandmete ja energiahindadega → omavalitsuste pingerida
• Automatiseeritud torujuhe: Airflow + dbt + PostgreSQL + Superset, kõik Dockeris
• Andmekvaliteedi testid tagavad tulemuste usaldusväärsuse (automaatne kontroll iga laadimise järel)
• Tulemus on praktiline tööriist renoveerimiseelarve suunamiseks seal, kus mõju on suurim
Stack:
Apache Airflow
dbt Core
PostgreSQL
Apache Superset
Docker